## Slide 1
IBM Studios São Paulo
Hackatruck IoT
Presenter: José Maria Cesário Jr
cesarioj@br.ibm.com
Watson IoT Platform Brazil
dd/mm/yyyy

## Slide 2
A Network of interconnected devices. From a heart monitor to a pump valve
Integration between physical world and the electronic world
Not only a connection, but a way to monitor and manage devices
26 Bi devices to be connected until 2020 accordingly to Gartner Group
Focus Areas: Medical and Health Care, Environmental Monitoring, Infrastructure Management, Manufacturing, Energy Management, Building and Home Automation, Transportation, Large scale deployment
What is IoT ?

## Slide 3
Também conhecida como IoT ;-)

## Slide 4
Experimente o Watson IoT Platform
http://discover-iot.eu-gb.mybluemix.net/

## Slide 5: IBM Watson IoT Platform Conceitos e Arquitetura

## Slide 6: Concepts – Organizations
  When you register with the Watson IoT platform you are given an organization ID, this is a unique 6 character identifier for your account.
  Organizations ensure your data is only accessible from your devices and application
  Once registered, devices and API keys are bound to a single organization
  For your security it is impossible for cross-organization communication within the Watson IoT platform eco-system, intentional or otherwise

## Slide 7: Concepts – Devices
  A device can be anything that has a connection to the internet and has data it wants to get into the cloud.
  A device is not able to directly interact with other devices.
  Devices are able to accept commands from applications.
  Devices uniquely identify themselves to the Watson IoT platform with an authentication token that will only be accepted for that device.
  Devices must be registered before they can connect to the Watson IoT platform.
  Devices are divided into Managed and Unmanaged Devices
Notes: Managed devices are defined as devices which contain a management agent. A management agent is a set of logic which allows the device to interact with the Watson IoT platform Device Management service via the Device Management protocol. Managed devices can perform device management operations including location updates, firmware download and updates, and reboot and factory reset.
An unmanaged device is a device without a management agent. An unmanaged device can still connect to the Watson IoT platform and send and receive events and commands. However, it cannot send any device management requests, or perform any of the device management operations.

## Slide 8: Concepts – Applications
An application is anything that has a connection to the internet and wants to interact with data from devices and/or control the behavior of those devices in some manner.
Applications identify themselves to the Watson IoT platform with an API key and a unique application ID.
Applications do not need to be registered before they can connect to the Watson IoT platform, however they must present a valid API key that has previously been registered.

## Slide 9: Protocolo MQTT
  O protocolo MQTT é principal canal de comunicação utilizado por dispositivos para se conectarem com o IBM Watson IoT platform
  Esse protocolo foi projetado para troca eficiente de dados em tempo real para sensores e dispositivos móveis
  MQTT roda sobre TCP/IP
  Message Payload
    A Watson IoT platform suporta o envio e recebimento de mensagens em qualquer formato, contudo MQTT é o formato preferido
    O tamanho máximo do payload é de 131072 bytes (128K). Caso mensagens maiores que esse limite forem enviadas, o cliente será desconectado.

## Slide 10: MQTT
Uma comunicação MQTT é composta das seguintes partes: há publishers (quem irá disponibilizar informações), subscribers (quem irá receber as informações) e Broker (servidor MQTT, na nuvem / acessível de qualquer lugar do planeta que contenha conexão com a Internet).
Teoricamente, não há limite especificado de subscribers e publishers em uma mesma comunicação MQTT, pois o limite nesse aspecto é do servidor em lidar com as conexões.
Fonte: http://blog.filipeflop.com/wireless/controle-monitoramento-iot-nodemcu-e-mqtt.html

## Slide 11: MQTT
Publishers enviam informação para o Broker, subscribers recebem informação do Broker e o Broker gerencia a troca de mensagens.
O trabalho pesado fica a cargo do Broker, deixando os sistemas embarcados livres para gerenciar outras atividades.
Fonte: http://blog.filipeflop.com/wireless/controle-monitoramento-iot-nodemcu-e-mqtt.html

## Slide 12: MQTT
Uma mensagem MQTT publicada / enviada possui duas partes importantes:
  Tópico – “chave” / identificação da informação publicada. É usado para direcionar a informação publicada / enviada a quem assina (quem “dá subscribe”) no tópico.
  Payload – informação propriamente dita
Um publisher envia as informações em um dado momento. Os subscribers e publishers, também estão conectados aos brokers e “escutando” mensagens trafegadas com o tópico-alvo.
Quando uma mensagem com o tópico alvo é publicada, automaticamente são direcionadas aos subscribers.

## Slide 14: MQTT Connectivity for Applications
Every registered organization has a unique endpoint which must be used when connecting MQTT clients for applications in that organization.
    org_id.messaging.internetofthings.ibmcloud.com
Unencrypted client connection: Connect on port 1883
Encrypted client connection: Connect on port 8883 or 443 for websockets.
IBM Confidential :: IBM Design :: ©2016 IBM Corporation
Notes: In many client libraries you will need to provide the server’s public certificate in pem format. The following file
contains the entire certificate chain for *.messaging.internetofthings.ibmcloud.com:
messaging.pem
Tip:
Some SSL client libraries have been shown to not handle wildcarded domains, in which case, if you can not
change libraries, you will need to turn off certificate checking.
Note:
The IoT Platform requires TLS v1.2. We suggest the following cipher suites: ECDHE-RSA-AES256-GCM-
SHA384, AES256-GCM-SHA384, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 or AES128-GCM-SHA256
(as of Jun 1 2015)

## Slide 16: Criar uma conta no IBM Bluemix
https://console.ng.bluemix.net/registration/

## Slide 17: Preparação do ambiente
Instalar IDE Arduino, escolhendo seu Sistema Operacional (Windows, Mac OS X ou Linux)
    https://www.arduino.cc/en/Main/Software

## Slide 18: Preparação do ambiente
Configurar o suporte para placas ESP8266, através da opção Preferences, adicionando o endereço abaixo na opção “Additional Board Managers URLs”
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

## Slide 19: Preparação do ambiente
Acesse a opção Tool, Board e Board Manager
No campo de busca digite esp8266.
Aguarde até a IDE carregar a opção ao lado.
Clique no botão instalar/install

## Slide 20: Preparação do ambiente
Após a instalação do IDE Arduino, acesse o menu Sketch, Include Library e Manage Library

## Slide 21: Preparação do ambiente
Na tela ”Library Manager”, digite Adafruit BMP085 library, selecione a opção abaixo e efetue a instalação da biblioteca

## Slide 22: Preparação do ambiente
Acesse novamente a tela ”Library Manager”, digite pubsubclient, selecione a opção abaixo e efetue a instalação da biblioteca
Notes:     Link para as bibliotecas
    http://knolleary.net/arduino-client-for-mqtt/
    https://github.com/adafruit/Adafruit-BMP085-Library

## Slide 23: Preparação do ambiente
Após completar a instalação reinicie o Arduino IDE, acesse o menu Tools, Board e selecione a opção NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

## Slide 24: Um breve resumo sobre o hardware …

## Slide 25: O que iremos usar?
01 Node MCU
01 sensor Barômetro
BMP180
04 Jumpers

## Slide 26: BMP180
O sensor BMP180 é um sensor digital de pressão barométrica de alta precisão, capaz de efetuar leituras entre 300 até 1100 hPa com precisão de 0,02 hPa no modo avançado.
Esse sensor já vem totalmente calibrado de fábrica e funciona com uma alimentação de 1,8 até 3,6V, pode ser alimentado através com 5V, porém é recomendada a utilização de alimentação regulada de 3,3V.
Sua comunicação é feita através de I2C.
Notes: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf

## Slide 27: ESP8266
O módulo ESP8266 é um dispositivo com um microprocessador de arquitetura 32 bits com suporte embutido à rede WIFI e memória flash integrada.
Essa arquitetura permite que ele possa ser programado de forma independente, sem a necessidade de outros microcontroladores como o Arduino, por exemplo.
Figura 1 - ESP8266 Modelo ESP-01

## Slide 28: ESP8266 - Características
CPU 80MHz (até 160MHz configurável);
Arquitetura de 32 bits;
32KBytes de RAM para instruções;
96KBytes de RAM para dados;
64KBytes de ROM para boot;
Memória Flash SPI Winbond W25Q40BVNIG de 512KBytes;
O núcleo é baseado no IP Diamand Standard LX3 da Tensilica;
Fabricado pela Espressif;
Existem módulos de diferentes tamanhos e fabricantes.
Figura 2 - ESP8266 Modelo ESP-01
Fontes:http://blog.filipeflop.com/wireless/esp8266-arduino-tutorial.html e http://www.embarcados.com.br/modulo-esp8266/
System-On-Chip com Wi-Fi embutido;
Conexão WiFi 802.11 B/G/N, alcance ˜91 metros
Tensão de operação : 3.3 VDC
Operação : Cliente, Access Point, Cliente+Access Point
Segurança wireless : OPEN, WEP, WPA_PSK, WPA2_PSK, WPA_WPA2_PSK.
Comunicação TCP e UDP, até 5 conexões
Antena embutida, conector de 8 pinos, leds indicadores de funcionamento (vermelho) e comunicação (azul)
Conectores GPIO, barramentos I2C, SPI, UART, entrada ADC, saída PWM e sensor interno de temperatura;

## Slide 29: Família ESP8266 Em constante atualização
Fontes:http://www.esp8266.com/wiki/doku.php?id=esp8266-module-family
Figura 3 - Família ESP8266
ESP12E – Coração do NodeMCU

## Slide 30: NodeMCU
NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module)
Versão LoLin não se encaixa totalmente na protoboard
Versão Amica se encaixa totalmente na protoboard

## Slide 31: Ligação NodeMCU-BMP180
3.3V
GND
D1
D2

## Slide 32: Instalação do driver CH340G NodeMCU Lolin
Platform | OS | Link
Mac | Sierra | https://blog.sengotta.net/signed-mac-os-driver-for-winchiphead-ch340-serial-bridge/
Mac | Sierra | https://tzapu.com/ch340-ch341-serial-adapters-macos-sierra/
Mac | El Capitan | https://tzapu.com/making-ch340-ch341-serial-adapters-work-under-el-capitan-os-x/
PC | Windows 8-10 | http://www.arduined.eu/ch340-windows-8-driver-download/

## Slide 33: Instalação do driver CP2102 NodeMCU Amica
Platform | OS | Link
All | All | https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx

## Slide 34: Preparação do ambiente
Após instalar o driver e reiniciar seu computador, conecte o NodeMCU com o cabo micro USB na porta USB do seu computador.
Se o módulo e driver USB foram instalados corretamente, acesse o menu Tools, Port e selecione a opção ”/dev/cu.wchusbserial1410” (para Mac) ou a porta COM equivalente (para PC)
Notes: Node MCU MAC&Windows drivers
https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
http://kig.re/2014/12/31/how-to-use-arduino-nano-mini-pro-with-CH340G-on-mac-osx-yosemite.html

## Slide 35
DESLIGUE O CABO USB DO SEU COMPUTADOR OU DO DEVICE NODEMCU

## Slide 36: Configuração do Watson IoT Platform
Acesse o endereço https://console.ng.bluemix.net/ e selecione a opção ”Catálogo” ou Catalog

## Slide 37: Configuração do Watson IoT Platform
Dentro do Catálogo, procure a opção Internet of Things Platform e selecione-a.

## Slide 38: Configuração do Watson IoT Platform
Preencha o nome da sua aplicação e o host name.
Após isso, clique no botão Create

## Slide 39: Configuração do Watson IoT Platform
Navegue pelas opções para se familiarizar com as configurações.

## Slide 40: Configuração do Watson IoT Platform
Acesse a opção Connections no menu da esquerda e clique na opção Internet of Things Platform

## Slide 41: Configuração do Watson IoT Platform
Dentro do componente, selecione a opção Launch Dashboard

## Slide 42: Configuração do Watson IoT Platform
Dentro do Dashboard, selecione a opção Devices

## Slide 43: Configuração do Watson IoT Platform
Selecione a opção Add Devices

## Slide 44
Crie um Device Type
Crie um Device
Defina uma Token
GUARDE AS INFORMAÇÕES EM UM REPOSITÓRIO SEGURO
Configuração do Watson IoT Platform

## Slide 46: Hands On NodeMCU/ESP8266
Conectar o nodeMCU e configure os parâmetros no menu Tools
Acessar www.github.com/cesariojr
Carregar o programa exemplo05-nodemcuIotRegistered no seu Arduino IDE
Configure o programa com os dados de de ORG (exemplo "x83b6m”), DEVICE_TYPE e DEVICE
Altere os valores de acesso a rede WiFi (SSID e password)
Clique no botão Verify
Caso não houver erros, clique em Upload

## Slide 47: Hands On NodeMCU/ESP8266
Abra o Serial Terminal do Arduino IDE
Defina os parâmetros No Line ending e 115200 baud
Resultado esperado

## Slide 48: Hands On NodeMCU/ESP8266
Acessar o Watson IoT Platform, opção Dashboard, Devices
Nesse painel, procure o device configurado e dê um duplo clique

## Slide 49: Dashboard
Os dados do sensor devem aparecer em tempo real no painel, conforme figura ao lado

## Slide 50: Cards e Gráficos
Feche a tela anterior e acesse a opção BOARDS
Após isso, selecione a opção Usage Overview e depois o botão Add New Card

## Slide 51: Cards e Gráficos
Configure um novo Card conforme as figuras e selecione a opção

## Slide 52: Cards e Gráficos
Configure um novo Card conforme as figuras

## Slide 53: Cards e Gráficos
Escolha o tipo do gráfico conforme figura abaixo e depois clique em
O resultado final deve ser similar a figura abaixo

## Slide 55
What’s Next?
IBM IoT on Internet: internetofthings.ibmcloud.com
IBM Watson IoT Platform:
http://bit.ly/IoTBrazil

## Slide 56: Demonstração: Quickstart
  Quickstart is an open sandbox allowing developers to quickly and easily get devices connected to the Watson IoT platform with registration required
  Any device that can run an MQTT client can be connected to Quickstart within minimum fuss, DeveloperWorks Recipes features dozens of community produced tutorials for connecting different devices to the service
  Simulated Device
  http://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com/iotsensor

## Slide 57
https://quickstart.internetofthings.ibmcloud.com/#/

## Slide 58: Reference Material
  https://docs.internetofthings.ibmcloud.com/getting_started/concepts.html
  https://www.youtube.com/watch?v=8Q7039Vz1Gg
  https://www.coursera.org/learn/developer-iot
  https://media.readthedocs.org/pdf/iotf/latest/iotf.pdf
  https://www.iot-academy.info/
IBM Confidential :: IBM Design :: ©2016 IBM Corporation